Eco StreetLine Case 84W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit vier autarken 21W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 84W, 6.800 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x440x110 mm. Gewicht 14,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Case 60W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit vier autarken 15W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 60W, 5.000 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x440x110 mm. Gewicht 14,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Case 52W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit vier autarken 13W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 52W, 3.200 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x440x110 mm. Gewicht 14,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Case 40W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit vier autarken 10W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 40W, 2.480 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x440x110 mm. Gewicht 14,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Case 24W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit vier autarken  6W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 24W, 1.520 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x440x110 mm. Gewicht 14,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.