Eco RoadLine HL 150W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit einem 150W LED Modul mit 64 LEDs, Systemleistung 150W, 11.500 Lumen, Farbtemperatur 4300° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 2 KV. Schutzart IP 66, SK II, Schlagfestigkeit IK07. LED Modul mit austauschbarem EVG. Abschlußscheibe aus PMMA mit integrierter Multilayer Optik. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist EPS- pulverbeschichtet, Farbe ähnlich Graualuminium RAL 9007. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° werkzeuglos einstellbar. Leuchte wahlweise anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge 14m oder mit losem Anschlussstecker zur Kabelselbstmontage. Abmessung (LxBxH) 970x250x140 mm. Gewicht 7,2kg. Bei Zopfmaß 60mm, horizontaler Mastabgang, bei Zopfmaß 76mm, vertikaler Mastabgang . Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.