HELLA LED Industrieleuchte 60W, ALU (4 Module) mit vier autarken 15W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 60W, 5.000 Lumen, Farbtemperatur 4000°/5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 h nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 65 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Rotationsoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse ist aus Aluminium. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 1m. Abmessung (LxBxH) 510x415x93 mm. Gewicht 12 kg.. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

HELLA LED Industrieleuchte 84W, ALU (4 Module) mit vier autarken 21W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 84W, 6.800 Lumen, Farbtemperatur 4000°/5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 h nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 65 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Rotationsoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse ist aus Aluminium. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 1m. Abmessung (LxBxH) 510x415x93 mm. Gewicht 12 kg.. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

HELLA LED Industrieleuchte 60W, KUNSTSTOFF (4 Module) mit vier autarken 15W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 60W, 5.000 Lumen, Farbtemperatur 4000°/5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 h nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 65 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Rotationsoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse ist aus PC. Befestigungsblech aus Stahl mit Oberflächenschutz. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 1m. Abmessung (LxBxH) 510x424x100 mm. Gewicht 7,8 kg.. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

HELLA LED Industrieleuchte 84W,  KUNSTSTOFF (4 Module) mit vier autarken 21W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 84W, 6.800 Lumen, Farbtemperatur 4000°/5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 h nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 65 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Rotationsoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse ist aus PC. Befestigungsblech aus Stahl mit Oberflächenschutz. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 1m. Abmessung (LxBxH) 510x424x100 mm. Gewicht 7,8 kg.. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

HELLA LED Industrieleuchte 15W, Aluminiumstrangpressprofil (1 Modul) mit einem autarken 15W LED Modul mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 15W, 1.250 Lumen, Farbtemperatur 4000°/5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 h nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Modul Schutzart IP 65 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, Leuchte  IP 54, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Optiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung des Moduls variabel. Das Gehäuse ist Aluminiumstrangpressprofil (lackiert). Kunststoffkomponenten aus PC. Leuchte anschlussfertig ohne Schutzleiter.

Abmessung (LxBxH) 515x102x105 mm. Gewicht 2,6 kg.. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

HELLA LED Industrieleuchte 21W, Aluminiumstrangpressprofil (1 Modul) mit einem autarken 21W LED Modul mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 21W, 1.700 Lumen, Farbtemperatur 4000°/5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 h nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Modul Schutzart IP 65 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, Leuchte  IP 54, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Optiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung des Moduls variabel. Das Gehäuse ist Aluminiumstrangpressprofil (lackiert). Kunststoffkomponenten aus PC. Leuchte anschlussfertig ohne Schutzleiter.

Abmessung (LxBxH) 515x102x105 mm. Gewicht 2,6 kg.. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

HELLA LED Industrieleuchte 30W, Aluminiumstrangpressprofil (2 Module) mit zwei  autarken 15W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 30W, 2.500 Lumen, Farbtemperatur 4000°/5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 h nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Module Schutzart IP 65 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, Leuchte  IP 54, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Optiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung des Moduls variabel. Das Gehäuse ist Aluminiumstrangpressprofil (lackiert). Kunststoffkomponenten aus PC. Leuchte anschlussfertig ohne Schutzleiter.

Abmessung (LxBxH) 1005x102x105 mm. Gewicht 5,2 kg.. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

HELLA LED Industrieleuchte 42W, Aluminiumstrangpressprofil (2 Module) mit zwei  autarken 21W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 42W, 3.400 Lumen, Farbtemperatur 4000°/5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 h nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Module Schutzart IP 65 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, Leuchte  IP 54, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Optiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung des Moduls variabel. Das Gehäuse ist Aluminiumstrangpressprofil (lackiert). Kunststoffkomponenten aus PC. Leuchte anschlussfertig ohne Schutzleiter.

Abmessung (LxBxH) 1005x102x105 mm. Gewicht 5,2 kg.. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.