Eco StreetLine Park 21W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit einem autarken 21W LED Modul mit 8 LEDs. Anschlußleistung 21W, 1700 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x160x110 mm. Gewicht 6,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Park 15W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit einem autarken 15W LED Modul mit 8 LEDs. Anschlußleistung 15W, 1250 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x160x110 mm. Gewicht 6,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Park 13W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit einem autarken 13W LED Modul mit 8 LEDs. Anschlußleistung 13W, 800 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x160x110 mm. Gewicht 6,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Park 10W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit einem autarken 10W LED Modul mit 8 LEDs. Anschlußleistung 10W, 620 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x160x110 mm. Gewicht 6,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Park 6W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit einem autarken 6W LED Modul mit 8 LEDs. Anschlußleistung 6W, 380 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x160x110 mm. Gewicht 6,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.