Eco StreetLine Square 84W (Aufsatzleuchte) mit vier autarken 21W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 84W, 6.800 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 700x700x500 mm. Gewicht 15,5 kg. Zopfmaß 76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Square 60W (Aufsatzleuchte) mit vier autarken 15W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 60W, 5.000 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 700x700x500 mm. Gewicht 15,5 kg. Zopfmaß 76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Square 52W (Aufsatzleuchte) mit vier autarken 13W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 52W, 3.200 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 700x700x500 mm. Gewicht 15,5 kg. Zopfmaß 76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Square 40W (Aufsatzleuchte) mit vier autarken 10W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 40W, 2.480 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 700x700x500 mm. Gewicht 15,5 kg. Zopfmaß 76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Square 24W (Aufsatzleuchte) mit vier autarken 6W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 24W, 1.520 Lumen, Farbtemperatur 4000°/ 5000° K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 700x700x500 mm. Gewicht 15,5 kg. Zopfmaß 76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.