Eco StreetLine  Funktionsleuchte 60W, mit vier autarken 15W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 60W, 5000 Lumen, Farbtemperatur 4000° / 5000K. Incl. Reduzierschaltung auf 50%. Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20 Prozent. 220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. 3-poliger Spezialstecker (L1, L2, N) an der Gehäuserückseite. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 65. Mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung für die Deckenmontage. LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA, über eine Steckverbindung, ohne zusätzliches Werkzeug, im laufenden Betrieb auswechselbar. Leuchtengehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet.  Die Ersatzteile müssen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung stehen.

Eco StreetLine  Funktionsleuchte 84W, mit vier autarken 21W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 84W, 6800 Lumen, Farbtemperatur 4000° / 5000K. Incl. Reduzierschaltung auf 50%. Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20 Prozent. 220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. 3-poliger Spezialstecker (L1, L2, N) an der Gehäuserückseite. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 65. Mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung für die Deckenmontage. LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA, über eine Steckverbindung, ohne zusätzliches Werkzeug, im laufenden Betrieb auswechselbar. Leuchtengehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet.  Die Ersatzteile müssen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung stehen.