Eco StreetLine Twin 42W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit zwei autarken 21W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 42W, 3.400 Lumen, Farbtemperatur 4000° / 5000K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x220x110 mm. Gewicht 9,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Twin 30W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit zwei autarken 15W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 30W, 2500 Lumen, Farbtemperatur 4000° / 5000K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

220V-240V Wechselspannung, 50 Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x220x110 mm. Gewicht 9,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Twin 26W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit zwei autarken 13W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 26W, 1600 Lumen, Farbtemperatur 4000° / 5000K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x220x110 mm. Gewicht 9,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Twin 20W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit zwei autarken 10W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 20W, 1240 Lumen, Farbtemperatur 4000° / 5000K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x220x110 mm. Gewicht 9,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.

Eco StreetLine Twin 12W (Aufsatz- und Ansatzleuchte) mit zwei autarken 6W LED Modulen mit jeweils 8 LEDs. Anschlußleistung 12W, 760 Lumen, Farbtemperatur 4000° / 5000K. Inkl. Dimmung auf 50%, durch Abschaltung einer Phase (Nachtabsenkung). Lichtstromrückgang bei einer Gesamtbetriebszeit von 50.000 nicht größer als 20%.

100V-240V Wechselspannung, 50-60Hz /AC. Überspannungsfestigkeit 6 KV. Schutzart IP 67/ IP69 bei Hochdruckreiniger gem. DIN 4005, SK II, LED Modul mit integriertem EVG und Freiformoptiken aus PMMA über eine Steckverbindung ohne zusätzliches Werkzeug im laufenden Betrieb auswechselbar. Die Lichtverteilung der Leuchte ist durch die Anordnung der Module variabel. Das Gehäuse der Auf-/Ansatzleuchte ist korrosionsarm, es besteht aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil. Die Oberfläche ist chromatiert und pulverbeschichtet, ähnlich Eisenglimmerfarbe DB 703. Neigung in 5°-Schritten von  -15° bis +15° einstellbar. Leuchte anschlußfertig verdrahtet mit Polyurethan Anschlußleitung 3x1mm² ohne Schutzleiter, Leitungslänge von 5-10m wählbar. Abmessung (LxBxH) 680x220x110 mm. Gewicht 9,5 kg. Zopfmaß 60/76mm. Die Ersatzteile stehen mindestens 20 Jahre lang zur Verfügung.